## Slide 1
Venezia-t0 설계요구사항
Ver2
2021.06.23 ~
박 종 혁

## Slide 2: I/O 핀맵과 대략적인 블록 다이어그램

## Slide 3: I/O 핀맵과 대략적인 블록 다이어그램

## Slide 4: Clock tree diagram
S
20MHz
0
FF
w_ext_ck_pcmCap_20MHz
EN
mainClk
Div
(÷2)
Div
(÷10)
Div
(÷2)
w_ext_ ck_ refGen_10MHz
w_ext_ck_cell_2MHz
w_ext_ck_i2c_10MHz
FF
w_refClk
Din
0
EN
Domain 3
i_reset_guard_n
0
EN
0
EN
0
EN
reset_clock
Domain 2
Domain 1
i_reset_guard_n
i_reset_guard_n
i_reset_guard_n
Domain 5
Div
(÷100)
0
EN
i_reset_guard_n
Domain 4
w_ext_ck_slow_200kHz
Domain 6

## Slide 5: Reset tree diagram
<reset release clock guard(gating) technique>
i_hw_reset_n
FF
mainClk
FF
Synchronizer
Dly
Glitch protection
sw_reset_n
FF
mainClk
FF
Synchronizer
w_top_reset_n_sync
FF
resetClk
FF
FF
FF
FF
o_reset_guard_p_n
※ mainClk, resetClk : always-on clock
o_glb_reset_n
o_glb_reset_n
system clocks
clock guarding(gating) 구간
reset signal release

## Slide 6: Battery charging 신호 입력 시 동작
동작: batt charging 신호 입력 시 기본적으로 forward/backward 데이터 처리를 중단하고 FSM IDLE state 로 천이함.
PCM valid 신호가 뜨기 전에 입력 시, 해당 PCM 데이터는 무시하고 곧 바로 FSM이 IDLE state 로 천이.
자극 데이터와 BackTel 데이터가 입력되고 있는 경우엔 중간에 끊기는 것을 방지하기 위해, 해당 데이터까지는 전달이 끝나는 것이 보장된 후에 해당 FSM이 IDLE state 로 천이함.
w_enc_transfer_idle
w_backTel_fsm_idle
w_comm_halt
w_enc_transfer_idle: ASK ENCODER module 의 FSM 이 IDLE state 에 있을 때 뜨는 신호.
w_backTel_fsm_idle: ASK DECODER module 의 FSM 이 IDLE state 에 있을 때 뜨는 신호.
w_comm_halt: 통신 Halt 신호로 forward/backward 통신이 모두 중단됨. 관련 FSM 으로 전달되도록 설계 됨.

## Slide 7: Software or Hardware reset 시 동작
I2C Serial interface 와 통신 인터페이스와 관련된 모든 F/F 은 Hardware reset only 임.
I2C register interface 의 경우 SW reset bit = 1 시 reset module 을 통해 피드백을 받아 F/F reset 시키는 방법을 선택.

## Slide 8: 설계 스펙
시스템 클럭 : refClk(10MHz, internal oscillating clock) 기준으로 데이터 속도에 맞게 돌도록 설계
데이터 속도 : 현재는 10MHz 기준 10 cycle dependency (내부기 LSK clock 분주비가 느려져도 내부기 레지스터의 blank_div 카운터 값과 외부 PPSK C값으로 10 cycle 이 되도록 조정 가능)
만약 사이클 수가 느려지거나 변경이 될 경우, 외부기에서 변경된 사이클 수에 맞게 PCM register 01h 의 CVAL[4:0] 값을 조정할 것.

## Slide 9: 설계 스펙 세부 정의 (사용 안함)
backTel NOP 을 인지하여 HW FSM 깨어나도록 하는 방안
문제점: pcm 480kHz 기준 backTel NOP header bit을 판단하고 Enable 신호를 띄우는 건 8.3us 정도이고, 내부기에서 LSK 데이터가 넘어오는 시간은 약 10us 정도로 FSM을 start 시키고 데이터를 인지할 시간이 완전 여유롭지는 않음. backTel enable 신호를 받고 CDC 처리하는 시간까지 고려하면 더욱 충분하지 않을 것임.
해결방법: 첫번째 preamble 을 보내고, 두번째 preamble 데이터로 backTel 프로토콜을 인지하여 시작하는 것임. 그렇게 되면 preamble 8us 까지 합쳐서 약 18us 정도로 9us 정도의 어느정도 마진이 생기기 때문에 충분한 시간이 될 것으로 판단.
두번째 preamble 데이터를 인지하여 프로토콜의 시작하는 방법

## Slide 10: 설계 스펙 세부 정의
backTel 관련 HW를 wake-up 시키는 방안: pcm register의 power enable bit assert
문제상황: backTel은 자극과 달리 항상 운용해야 하는 일이 아니기 때문에 평소에는 저전력상태로 진입. backTel-NOP을 쓰면 문제점이 pcm 480kHz 기준 backTel NOP header bit을 판단하고 Enable 신호를 띄우는 건 8.3us 정도이고, 내부기에서 LSK 데이터가 넘어오는 시간은 약 10us 정도로 FSM을 start 시키고 데이터를 인지할 시간이 완전 여유롭지는 않음. backTel enable 신호를 받고 CDC 처리하는 시간까지 고려하면 더욱 충분하지 않을 것임. 따라서 타이밍, 설계, 의미 상으로 좀더 괜찮은 아이디어를 쓰기로 결정.
해결방법: pcm register 에 backTel control 관련한 레지스터를 만들고 power-enable bit를 assert 시킴으로써 backTel 관련된 모든 HW를 on 시킴. Power-enable bit를 assert 시키고 FPGA 해당 bank5가 켜지는 타이밍을 고려하면 약 170us 이상의 시간이 필요함(이는 결국 IC를 변경하면서 1.5~10us까지 줄어 듬). 해당 bit을 de-assert 시키면 backTel 관련 HW 가 off됨.

## Slide 11: 설계 스펙 세부 정의
backTel 관련 HW power-off(저전력 진입) 시 반드시 전송 중이던 backTel 프로토콜이 완전히 처리 후에 off 되어야 함.
문제상황: backTel 데이터가 실시간으로 입력되고 있던 상황이거나 FSM에서 처리가 끝나지 않았음에도 pcm register 에서 power-enable bit 를 de-assert 시키게 되면 에러가 발생.
해결방법: backTel FSM idle 신호를 pcm register 로 보내고, power-enable bit를 내리는 신호와 AND-ing 을 하고 난 다음에 power-enable bit 를 de-assert 시킴.
PWREN 이 set  backTel FSM 에서 한단계 거친 신호가 bank 전원으로 들어가도록 함.
이 신호로 backTel 관련 하드웨어와 Bank 전원을 인가.

## Slide 12: 설계 스펙 세부 정의
FIFO full 인 상태에서 backTel 데이터가 계속 들어오는 경우, 입력 중이던 데이터들은 무시되어 버려지고 있다는 것을 알려주는 신호가 필요.
추가: I2C register 에 “BACKTEL_DATA_IGNORE” 비트 추가
에러 처리방안: 이는 에러이기 보다는 FSM 을 초기화 시킬 필요는 없음. FIFO_BUF_CLR 신호로 “BACKTEL_DATA_IGNORE” 비트 플래그를 내리는 것으로 설계.

## Slide 13: 프로토콜 정의
프로토콜 시퀀스 정의
Preamble: 01111111
Pause: 01111111
Idle: 0000….
FB: 01111110
BackTel 프로토콜이 끝이 나는 조건으로 BackTel 관련 FSM을 저전력 모드로 진입한다.
프로토콜 규격 상 끝이 나기 위한 조건은 하기와 같이 2가지 조건임.
Abort token 이 입력되는 경우
FrameBoundary(FB)가 2번 연속으로 입력되는 경우

## Slide 14: 프로토콜 정의
케이스 별 분류 / FSM 저전력(IDLE) 상태로 진입하기 위한 조건
BackTel 프로토콜이 끝이 나는 조건으로 BackTel 관련 FSM을 저전력 모드로 진입한다.
프로토콜 규격 상 끝이 나기 위한 조건은 하기와 같이 2가지 조건임.
Abort token 이 입력되는 경우
FrameBoundary(FB)가 2번 연속으로 입력되는 경우

## Slide 15: 프로토콜 정의
ABORT ERROR
1) Power-on 시 ADC 동작 확인용으로 샘플링 클럭 SCK를 두 번 보냈을 때 EOC가 두 번 뜨지 않는 경우
2) 초기 동작 확인은 통과했으나 NRT 측정 ADC 샘플링 클럭을 보냈을 때 EOC가 뜨지 않는 경우

## Slide 16: BACKTEL ABORT TOKEN 상황
ADC 불량일 경우
  NRT 및 IM 측정시 측정하고자 하는 recording 채널이 속한 analog cluster의 ADC가 불량인 경우(configuration register 0x08의 ADC_ERROR[1:0]의 해당비트가 ‘1’로 set되어 있을 때) back telemetry operation시 abort command가 전달됨
  위의 경우 ADC_ERROR[1:0]의 비트들 중 하나만 ‘1’로 set 된 경우 이 cluster에 속한 채널의 recording만 안 되고, ‘0’으로 unset 되어 있는 cluster에 속한 채널들의 recording은 가능함.
  ADC가 동작 중에 고장난 것이 아니고, 처음부터, 즉, 최초 Power On Reset시에 ADC Built-In Self-Test 중에 고장난 것이 확인 되었을 경우에는 최초 back telemetry operation에서 abort command가 발생하게 됨.
  이후 연속된 back telemetry operation이 불량 ADC가 속한 cluster의 채널에 대한 측정시도가 아니라면 내부기에서는 정상적인 back telemetry operation이 일어나게 됨.
  이 rule은 configuration register reading에도 적용되기 때문에 최초 back telemetry operation이 아닌 경우에는 configuration register reading도 정상적으로 수행할 수 있음.
  따라서, SW 구현시 Power On Reset 후 첫번째 back telemetry operation (일반적으로 configuration register reading의 경우가 많음)에서 abort command가 발생한 경우, configuration register 0x08의 ADC_ERROR[1:0]을 추가적으로 읽어보고 ADC 고장유무를 가장 먼저 확인하는 과정을 포함시키는 것을 권고함.
  하지만, 첫번째 back telemetry operation 이후에 발생하는 back telemetry operation은 정상적으로 수행가능하기 때문에 이 abort command를 무시하는 것도 가능함.
  다만, 해당 ADC를 사용하는 back telemetry operation (해당 cluster의 채널로 recording하는 경우)에서는 지속적으로 abort command가 발생하게 됨.
측정 진행중에 이종 측정을 시도한 경우
  이종 측정이라 함은 IM 측정 중 eCAP 측정을 시도하거나 eCAP 측정 중에 IM 측정을 시도하는 것을 일컫음.
  동종 측정인 경우, 즉, IM 측정 중 IM 측정 시도 또는 eCAP 측정 중 eCAP 측정시도에서는 두번째 측정시도가 HW에 의해서 무시되고 첫번째 측정은 끝까지 정상적으로 완료됨.
  이종 측정 시도인 경우에 두번째 측정시도가 첫번째 측정 진행중에 발생한 것임을 HW가 인지하게 되면, 첫번째 측정의 back telemetry operation에서 abort command를 발생시키고 강제로 현재 진행 중인 첫번째 측정을 종료시킴. 이후, HW는 두번째 측정시도는 무시한 채로 최초 idle 상태로 복귀하게 됨.
eCAP 측정시 register 0x09로 NRT FSM을 시작시키지 않은 채 register 0x08 또는 parameter packet으로 측정을 시도한 경우
  ADC_START_EN=2’b01일때, eCAP 측정모드에서 register 0x09의 access 없이 register 0x08의 access를 시도하는 경우 abort command가 발생함.
  이전 eCAP 측정을 종료하고 MEASURE_MODE bit를 ‘0’으로 unset시키지 않은 상태로 연속적으로 register 0x08의 access를 바로 시도하는 경우가 위와 같은 상황임.
  이때 abort command를 발생시키는 이유는 eCAP 측정을 위한 NRT FSM이 시작되지 않아서 (register 0x09를 access할 때 시작됨) HW적인 측정준비가 안 되어 있는 상태로 eCAP 측정을 시도하고 있다는 것을 SW에게 알려주기 위함임.
  ADC_START_EN=2’b10인 경우에는 register 0x09의 access없이 parameter packet을 보냈을 경우가 위와 동일한 상황이 됨.
  eCAP 측정시에 abort command가 발생할 경우는 제일 먼저 0x090x08의 register access순서가 지켜졌는지를 확인하고, 이상이 없을 경우에는 register 0x08의 ADC_ERROR[1:0] 비트를 확인하여 ADC 불량여부를 확인할 필요가 있음.

## Slide 17: 프로토콜 정의
ADC Read 모드(Data+CRC = 15bit+5bit)
1) ADC 저속 모드(통상 20kHz rate 아래)
2) ADC 고속 모드(통상 40kHz rate)
2-1) 40kHz 샘플링 후 데이터가 입력되는 경우
2-2) 40kHz 샘플링 후 데이터가 들어오면서 딜레이로 인해 간헐적으로 Pause 후 데이터가 입력되는 경우
BackTel 데이터가 들어오는 중에 Forward COLA 프로토콜 데이터가 입력되어 겹치는 경우엔 내부기에서 backTel 데이터가 밀리도록 설계 되어있음. 이와 같은 상황은 잘 없지만 나타날 수는 있는 상황이긴 함.
내부기 LSK Controller 모듈의 backTel 데이터 전송시간에 비해 ADC 샘플링 시간이 짧은 경우엔 pause, idle 토큰 데이터가 없이 실제 ADC 데이터만 곧 바로 입력됨.
LSK Controller 모듈이 실시간으로 backTel 데이터를 보내는 시간이 비해 ADC 샘플과 샘플 사이 기간이 길면 위와 같이 데이터 사이 pause, idle, FB 토큰 데이터가 입력됨.

## Slide 18: 프로토콜 정의
Register read 모드(Data+CRC = 10bit+5bit)

## Slide 19: 설계 스펙 세부 정의
Main clock rate 의 분주 비
500kHz rate
FIFO 사이즈 변경: 100byte  128byte
NRT 측정 시 ADC 샘플 개수 64개까지 고려
BackTel data rate 1MHz, 40kHz adc rate, 64 samples, 1.5ms (내부기 FIFO를 최대한 쓸 수 있는 샘플링 스펙)
= BackTel data rate 500kHz, 20kHz adc rate, 32 samples, 1.5ms

## Slide 20: FSM 구조 설계
FSM1
FSM2
FSM3

## Slide 21: FSM 구조 설계
상위 레벨
FSM1
FSM2
FSM3
하위 레벨
상위 레벨 단의 FSM1은 정해진 Back-tel 프로토콜의 토큰이 올바르게 입력되는지 판단하는 역할을 하는 함.
하위 레벨 단의 FSM2는 데이터 비트 하나씩 판별하며 어떤 토큰이 입력되는지를 판단하는 역할을 함.
하위 레벨 단의 FSM3는 데이터 프레임을 판별하여 디코딩하고 FIFO 에 저장하기 위해 end 단 인터페이스 신호를 만들고 처리하는 역할을 함.

## Slide 22: In/output 인터페이스

## Slide 23: PCM register 추가 신호
backTel HW enable: pcm backTel-NOP 으로 backTel FSM을 start 하기 위한 신호.
backTel data mode: 입력되는 ADC 12bit or Register 8bit 구분.
backTel data rate 과 관련된 refClk count period value(5bit)
유선/무선에 따른 select bit
I2C Stop 비트 추가

## Slide 24: PCM protocol data packet (ver2.0)
내부기 전달용 Data Packet
Packet type | Header[3bit] | Payload[17bit] |  |  |  | 
Parameter packet | 010 | packet mode[1bit](0) | phase polarity[1bit] | electrode[5bit] + amplitude[8bit] | Parity bit[1bit] | 0
Configuration packet | 010 | packet mode[1bit](1) | address[7bit] + w/r ctrl[1bit] + data[8bit]([7:0]) |  |  | 
외부기 FPGA 전달용 Data Packet (PCM Register Map 자료 참고)
Packet type | Header[3bit] | Rsrved[1bit] | Register Address [8bit] | Register Data [8bit]
PCM register | 011 | 0 | Pcm register map 참고 | Pcm register map 참고
Packet type | Header[3bit] | Back-Tel Indicator[1bit] | Sync Data[16bit]
NOP (bit rate error 방지 용) | 001 | 0 | 0101_0101_0101_0101
NOP (Back-Tel 용) | 001 | 1 | 0101010101010101
20bit
 Power saving chance + frequency re-align
Abort packet
Packet type | Header[3bit] | Reserved
Abort packet | 000 | Don’t care
 PCM FSM 전체 초기화
※ parity bit는 pcm register h02 의 “PARITY_CHK_BIT=1” 일 때 적용됨.
Default 로는 Bit “0” 을 채움.
Parity bit 가 아니면 default 로 “0” 임.
이 기능은 추후 논의를 통해 결정하기로 함.

## Slide 25: PCM Register Map
ADDRESS | REG NAME | W/R | RESET VALUE | BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0
00h | DURATION | Write only | 00h | DURATION[7:0] |  |  |  |  |  |  | 
01h | BTCTRL |  | B2h | LINK STATUS | CVAL[4:0] | CVAL3 | CVAL2 | CVAL1 | CVAL0 | DMODE | PWREN
02h | GENCFG |  | 00h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARITY_CHK_ON | I2C_STOP
Register Map
REGISTER | REGISTER NAME | Description
DURATION | PHASE DURATION | Stimulation phase duration 설정 레지스터.
BTCTRL | BACKTEL CONTROL | Back-telemetry Power-on 및 운용 설정 레지스터.
GENCFG | GENERAL CONFIGURATION | 시스템에서 사용하는 General 한 configuration 과 관련된 설정 레지스터.
Register Map Description

## Slide 26: PCM protocol data rate
PCM clock rate
480kHz
PCM clock rate
960kHz
PCM clock rate 가 빠르면 clock rate error 를 방지하기 위해 중간에 NOP 을 최소 1개 이상 넣어줘야 함.
Cola data 66bit은 phase extender가 최소 duration 일 때임. 1bit 당 0.5us.
PCM
COLA
PCM
COLA

## Slide 27: 설계 스펙 세부 정의
PCM data input 으로 frequency define 방법
Preamble or NOP에서 PCM 주파수를 결정하면서 기준 값을 정하고, 그 대비 offset 값을 메모리에 저장함.
만약 offset 값이 (-) 값이면 기준값보다 큰 것을 의미하므로 (+) 값으로 저장하고, offset 값이 (+) 값이면 기준값보다 작은 것을 의미하므로 (-) 값으로 저장함.
PCM data(Preamble)

## Slide 28: 설계 스펙 세부 정의
PCM data clock capturing(rcvClkEn) 방법
정규 프레임 20bit 동안 총 21번의 clock enable 신호(rcvClkEn)가 뜸: Frame sync clock(1번) + Data capturing clock(20번)
매 프레임 당 frame sync clock 으로 align을 하기 때문에 sync lost 가 일어나는 문제를 방지함.
한 bit의 카운트 수가 “N” 이라면 그의 반이 되는 “N/2” 타이밍 때 data capturing clock 이 뜸.
마지막 20번째 비트에서는 data capturing clock 이 뜨면 down-count 를 멈추고 다음 정규프레임을 준비함. 이는 down-count 가 마무리 되는 시점이 그 다음 정규프레임 시작보다 느릴 경우 Frame sync clock 을 채지 못해서 Sync lost 문제가 뜰 수 있는 문제를 방지하기 위함.

## Slide 29: 설계 스펙 세부 정의
PCM clock offset saturation error 의 정의
Offset saturation error 인지 아닌지를 확인하는 것은 standard count 값을 기준으로 down-count 를 하고 Memory 에 offset 값을 저장하기 전 확인하는 절차 중 하나임.
이는 PCM data 의 clock jittering 에 의해 clock edge 가 많이 흔들려 count 값이 많이 바뀌어 추후 데이터 누적 시 잘못 캡쳐링할 것을 막기 위해 만든 에러임.
저장될 Offset 의 절대값이 이 I2C register 02h “PCM_OFS_SAT_CVAL[2:0]” 값보다 작으면 정상으로 판단하여 Offset memory 값에 저장하고, 만약 크면 에러로 판단하여 offset saturation error 를 띄움.

## Slide 30: I2C 스펙
SCL 400kHz 까지 지원.

## Slide 31: I2C Register Map 재구성
REGISTER MAP
ADDRESS | REGISTER | REGISTER NAME | RESET VALUE | Description
00h | VER | VERSION INFORMATION | 20h | 현 외부기 칩 정보 레지스터
01h | SYS_STAT1 | SYSTEM STATUS 1 | 90h | 외부기 시스템 상태 레지스터1
02h | SYS_STAT2 | SYSTEM STATUS 2 | 06h | 외부기 시스템 상태 레지스터2
03h | SYS_ERR_CHK | SYSTEM ERROR CHECK | 03h | 외부기 시스템 에러 체크 레지스터
04h | BT_ERR | BACKTEL ERROR FLAG | 00h | Back-telemetry 에러 시 모니터링 용 레지스터
05h | PHA_DUR | PHASE DURATION | 00h | 자극 펄스 듀레이션 정보 레지스터
06h | FIFO_COUNT | FIFO BUFFER COUNT | 00h | FIFO 에 저장된 카운트 정보 레지스터
07h | IO_MUX_CFG | IO MUX CONFIGURATION | 00h | 테스트 시 I/O Mux 설정 레지스터
08h | BT_CTRL_REG_READ | BACKTEL CTRL REGISTER READ | B0h | PCM Register "BT_CTRL" Address를 읽는 레지스터

## Slide 32: I2C register 수정
I2C Register COMM_STATUS_ERROR [5] 가 set 되는 상황
링크로 데이터 송수신하는 과정에서 발생할 수 있는 모든 에러
PCM Sync lost
PCM clock rate error
PCM offset saturation error
BackTel error
PCM 에러 & 링크에러 나누는 방법1
SW 운용을 잘 알고 최소한으로 데이터를 보내서 확인할 수 있도록 레지스터를 grouping 을 잘해야 함
유저의 사용성 고려
개념에 따른 grouping

## Slide 33: APPENDIX

## Slide 34: PPSK(Passive Phase Shift Keying) modulation
시스템 레벨 PPSK Modulator 블록도
Send Data : BackTel로 전송할 데이터 1비트를 띄움.
RF Counter Value의 Overflow(“7”)값이 될 때 Blanking Start를 one cycle 내렸다가 올림.
Blanking Start가 M1 회로로 입력 되고 positive edge가 되는 시점을 기준으로 blanking 구간이 시작이 되고, 외부 capacitor 값에 따라 blanking의 duration(period)이 달라짐.
같은 시점에 Bit Data가 M2 회로로 입력 되고, positive edge가 되는 시점을 기준으로 1비트 데이터인 Dout 신호가 나옴. Dout 신호의 duration 역시 외부 capacitor 값에 따라 결정이 됨.

## Slide 35: ci_monostable module
ci_monostable u_blanking_clk (
.i_rst_n(w_u_rst_sync_o_rst_n),
.i_m_trig(w_u_phy_o_lsk_blank),
.i_low_inv(i_m_low_inv[0]),
.i_high_inv(i_m_high_inv[0]),
.o_charge_on_n(o_charge_on_n[0]),
.o_m_out(w_u_blanking_clk_o_m_out)
);
Comparator low voltage threshold output
Comparator high voltage threshold output
Blanking cap 연결